TECHNISCHE FICHE MINARDSCHOUWBURG

1.	Belichtingsinstallatie	2

2.	Theatertechnische installatie	3

3.	Geluid	4

4.	Video	6

5.	Varia	6

# Belichtingsinstallatie

1.1. Lichtcomputer

- Compulite Sparktop

- Compulite Spark 4D

- Module met 20 faders

- Chamsys Maxiwing + PC + ExtraWing

1.2. Dimmers

- 2 mobiele dimblokken met elk 24 kanalen van 2.5KW (Compulite)

- 2 mobiele dimblokken met elk 24 kanalen van 3 KW (ADB)

- 120 vaste dimmers 2.5KW (Compulite)

- 48 vaste dimmers 5KW (Compulite)

- 352 vaste aansluitingen

1.3. Spots

ROBERT JULIAT Zoomprofiel schijnwerper: 13 stuks

- Type: 613 SX

- 1000 W

- 28 tot 54 graden

ADB Zoomprofiel schijnwerper: 28 stuks

- Type: DW 104

- 1200 W

- 15 tot 42 graden

ADB Pebble convex schijnwerper: 25 stuks

- Type: C 103

- 1200W

- 5 tot 50 graden

ADB Asymmetrische Horizonarmaturen: 14 stuks

- Type: ACV 1001 P

- 1000W

THOMAS PAR 64: 35 stuks

- 1000W-220V

STRAND Lighting pebble convex: 22 stuks

- Type: Alto 2500 watt

STRAND Lighting Fresnel: 12 stuks

- Type: Alto 2500 watt

BTS OPERA 9 voetlichten: 12 stuks

- Type: MRBT 232: zwart – 110V

- Zonder transformator (per 2 in serie te gebruiken)

THOMAS PAR 36 pin spots: 15 stuks

- 30W

MARTIN ATOMIC 3000 Strobo : 1 stuk

SHOWTEC Power Spot 9 Q6 Tour RGBWA-UV LEDPAR: 6 stuks

Alle spots zijn uitgerust met CEE 16A stekker, met uitzondering van pinspots en ledparren

# Theatertechnische installatie

2.1. Trekken

- 20 computergestuurde trekken (na de portaaltrekken)

- Manteau-trek voor de portaaltrekken

- Voordoek-trek (computergestuurd) voor de portaaltrekken (trek 21)

- 0-trek voor de portaaltrekken

- 2 portaaltrekken (p1, p2)

- 2 zijtrekken

Eigenschappen:

- De trekken zijn elektrisch.

- De trekken 1-21 hebben een variabele snelheid van 7 mm/sec tot 900 mm/sec

- Elke trek kan 250kg dragen (puntbelasting van 70kg)

- Afstand tussen de trekken is 30 cm, behalve tussen trek 9 en 10, waar de afstand 60 cm bedraagt.

- De trekken p1, p2 en 1 t.e.m. 20  zijn voorzien van 2 x 8 CEE-aansluitingen, met een multi-aansluiting op cour en jardin.

2.2. Trussen

- Er zijn 5 verrijdbare trussen (2 in het oude gedeelte en 3 in het nieuwe)

- 4 hiervan zijn vast bekabeld met cee 16 amp en 25 amp

- Een trus kan 1000 kg dragen en heeft een puntbelasting van 250 kg

2.3. Doeken

- poten: 2.5 x 7 m

- friezen: 2.5 x 14 m

- 1 zwarte gaasdoek

- 1 witte horizondoek

2.4. Algemeen

- Toegangshoogte en breedte = 2.50 m x 2.40 m

- Scènelift (decorlift ): 8 m x 2.40 m; laadvermogen: 8 ton -onmiddellijk aan de straat gelegen

- Genielift : max hoogte om spots te richten = 9.60 m

# Geluid

  - Mengtafels

- 2 Mengtafel Soundcraft SI COMPACT 32 +waarvan 1 met digitale stageblock

- Mengtafel Midas Venice 160

  - Versterkers

- 3 versterkers d&b D12

- 3 versterkers d&b D6

- 2 versterkers Crown K2

- 3 versterkers Crown Macrotech 2400

- 1 Versterker Crest Audio LA 601

  - PA-systemen

PA d&b

- 2 top luidsprekers Q10

- 4 top luidsprekers E8

- 4 sub luidsprekers Q-sub

PA EAW

- 4 Luidsprekers EAW JF200 (spreiding: 90°H, 90°V, 2” – 12”)

- 2 Luidsprekers EAW JF100 (spreiding: 90°H, 90°V, 1”-10”)

- 4 Luidsprekers EAW JF50

- 2 Luidsprekers EAW SB 250

  - Monitorspeakers

- 2 Luidsprekers d&b MAX

- 2 Luidsprekers d&b M4

  - Randapparatuur

- Yamaha SPX 990

- Klark Teknik DN 9340 HELIX digitale EQ

- 2x dubbele apex GX230 EQ

- Zoom H6

    - CD, MDspelers

- MD speler Sony MDS-JE510

- 2 x CD speler Tascam CD-450

    - Multikabels

- Analoge multikabel 24/8

- Digitale mutlti : Soundcraft mini stagebox 32

- 2 stagesnakes 10m 8 kanalen

- 1 stagesnake 15m 12 kanalen

    - Microfoonstatieven

- 14 K&M microfoonstatieven

- 7 drumkickmicrofoonstatieven

- 10 K&M lage microfoonstatieven

    - Microfoons + DI's

- 4 microfoons Shure SM 58

- 3 microfoons Shure SM 58 beta A

- 5 microfoons Shure SM81- LC

- 8 microfoons Shure SM57

- 1 microfoon Shure Beta 52a

- 2 microfoon sennheiser e606

- 3 microfoon sennheiser e604

- 2 microfoon KM 184

- 1 microfoon dpa d:facto II

- 1 microfoon Shure SM98B

- 8 x actieve DI’s BSS Audio AR-133

    - Intercom

- Draadloze intercom HME met 5 beltpacks

# Video

- Beamer Panasonic PT-RZ670BEJ – 6500 ANSI-lumens, 1920x1200, 10.000:1, Incl. standaardlens 1.8-2.5 en wide lens ET-DLE150 (1.3-1.9)

- Digital Interface box voor beamer Panasonic (signaal over CAT 5, signaalswitcher)

- Beamer Sanyo PLC-XP100 (6500 ANSI lumens, 1024x768)+lens LNS-W31A+ ophangsysteem

- Frontaal projectiescherm Fast-Fold Deluxe 234x366cm (16:10) Frame + matwit doek

- Retro/ frontaal projectiescherm 3x4 m, alu kader

- Retro/frontprojectiescherm 4,5 op 8, in te knopen

- Videoscaler Extron + 50m ethernetkabel

- Videomixer Roland V4EX

- videoswitcher Roland v1HD

- TV LG 55SM5KD

# Varia

- Hazer: Swefog Ultimate 3000